СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 001-16-ОВОС.С | Содержание |  |
| 001-16-ОВОС.ТЧ | Текстовая часть |  |
| 001-16-ОВОС.ГЧ | Графическая часть |  |

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Предприятие-разработчик проекта:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоГид»

Юридический, почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 43, оф.10

Ответственные исполнители:                ______ Устьянцева И.Н. «___»________2019 г.

______ Карпелюк А.Х   . «___»________2019 г

АННОТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных последствий на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

В ходе проведения ОВОС анализируется общая информация о планируемой хозяйственной деятельности, о состоянии окружающей среды в районе намечаемой деятельности, а также выделяются аспекты, на которые необходимо обратить особое внимание на последующих стадиях работы

ОВОС выполнена в рамках работ рекультивации земельного участка, расположенного в 2400 м по направлению на юго-восток от южной границы п. Муслюмово, Кунашакского муниципального района Челябинской области.

Целью данной работы является выявление степени возможного отрицательного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

В ходе ОВОС Исполнителем собрана информация:

- о намечаемой хозяйственной деятельности, включая цель ее реализации, о местоположении проектируемого объекта по отношению к населенным пунктам и охранным зонам;

- о существующем состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию намечаемой деятельности и о наиболее уязвимых компонентах окружающей среды;

- о возможных значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по уменьшению или предотвращению этих воздействий.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ	8

2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9

3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	13

4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ	14

5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	15

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА	16

6.1 Состояние воздушного бассейна	16

6.2 Состояние водной среды	18

6.3 Состояние территории и геологической среды	18

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	22

7.1 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы	22

7.2 Характеристика объекта как источника образования отходов	23

8 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	24

8.1 Охрана водной среды	24

8.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду. Охрана земельных ресурсов	24

8.3 Воздействие объекта на растительность и животный мир	24

8.4 Воздействие объекта на недра	24

9 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	26

10 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	27

11 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	28

12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	29

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ	30

# ВВЕДЕНИЕ

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке проектной документации предусмотрено федеральными законами «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. №7-ФЗ, «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. №174-ФЗ для всех видов планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду.

Целью проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в составе проектной документации является предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Раздел разработан в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- Положение об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утверждено приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды», М., 2002 г.

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» М., 1999 г.

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.04.1991 г.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 10.10.2001 г. №136-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174-ФЗ.

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (утверждено приказом Минприроды России от 29.12.1995 г. №539);

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую природную среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений (М., 1998 г.);

- Прочая инструктивно-методическая литература по специальным вопросам охраны окружающей среды.

В качестве исходных данных для проведения ОВОС, были использованы:

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в 2400 м по направлению на юго-восток южной границы п. Муслюмово, Кунашакского района Челябинской области» (ШИФР 104-ИИ1/2019-ИГИ), выполненные в 2019 г:

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в 2400 м по направлению на юго-восток южной границы п. Муслюмово, Кунашакского района Челябинской области» (ШИФР 104-ИИ1/2019-ИГИ), выполненные в 2019 г:

- Технический отчет по материалам инженерно-геодезических изысканий, по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в 2400 м по направлению на юго-восток южной границы п. Муслюмово, Кунашакского района Челябинской области» (ШИФР 104-ИИ1/2019-ИГИ), выполненные в 2019 г;

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в 2400 м по направлению на юго-восток южной границы п. Муслюмово, Кунашакского района Челябинской области» (ШИФР 104-ИИ1/2019-ИГИ), выполненные в 2019 г.

# 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Настоящим проектом предусматривается рекультивация земельного участка расположенного в 2400 м по направлению на юго-восток от ориентира южная граница п. Муслюмово Кунашакского района Челябинской области.

Кадастровый номер земельного участка – 74:13:0907009:460, разрешенный вид использования – сельскохозяйственное.

Общая площадь земельного участка – 103,12 га.

Правообладатель объекта – ООО «Уральская мясная компания»

Характер прежнего использования земельного участка – незаконное складирование перепревшего куриного помета, являющегося удобрением согласно ТУ 20.15.80-001-65749542-2016, в период с 2014 по 2017 годы.

Ориентировочный объем накопленных отходов составляет 148 000 м3, или 29 600 т. (при средней плотности отходов 0,2 т/м3) (приложение Г).

Площадь земельного участка, нарушенного в результате деятельности предприятия – 2,402 га.

Земельный участок, на котором выявлена территория, предназначенная для рекультивации, изображен на рисунке 1.

# 2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

огласно ГОСТ 17.5.3.04-83 проведение рекультивации нарушенных земель предусматривается последовательным выполнением комплекса мероприятии в два этапа:	технический и биологический. Границы выделенные для рекультивации земельного участка однозначно определяют объемы и последовательность выполнения работ:

- этап 1 - Техническая рекультивация.

- этап 2 - Биологический рекультивации.

Направления рекультивации нарушенных земель и виды их использования должны определяться с учетом ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 25100-95.

Нарушенные земли по направлениям рекультивации классифицируют согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 в соответствии с видом будущего использования рекультивированных земель:

| Группа нарушенных земель по направлениям рекультивации | Вид рекультивированных земель |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного направления рекультивации | Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения |
| Земли лесохозяйственного направления рекультивации | Лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного насаждения, лесопитомники |
| Земли водохозяйственного направления рекультивации | Водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения и рыбоводческие |
| Земли рекреационного направления рекультивации | Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, водоемы для оздоровительных целей, охотничьи угодья, туристические базы и спортивные сооружения |
| Земли природоохранного и санитарно-гигиенического направления рекультивации | Участки природоохранного назначения: противоэрозионные лесонасаждения, задернованные или обводненные участки, участки, закрепленные или законсервированные техническими средствами, участки самозарастания - специально не благоустраиваемые для использования в хозяйственных или рекреационных целях |
| Земли строительного направления рекультивации | Площадки для промышленного, гражданского и прочего строительства, включая размещение отвалов отходов производства (строит, мусора, отходов обогащения и др.) |

Настоящим проектом предусматривается ведение рекультивации в сельскохозяйственном направлении.

Проектом предусматривается рекультивации нарушенных земель в результате размещения помета на земельном участке общей площадью 2,4 га.

Концепция технического этапа рекультивации нарушенных земель заключается в планировке нарушенных земель и нанесении плодородного слоя почвы на спланированную площадь.

Технический этап рекультивации включает в себя:

–	погрузку на технику и вывоз перепревшего куриного помета для внесения его в качестве удобрения на сельскохозяйственные поля, находящиеся в арендной собственности ООО «Уральская мясная компания»;

–	создание экранирующего слоя из иллювиального, взятого из расположенного вблизи котлована;

–	подвоз и разравнивание почвенно-растительного грунта мощностью 0,2 метра для биологической рекультивации.

Мероприятия по рекультивации занимаемого участка предусмотрены в соответствии с техническими условиями.

Биологический этап рекультивации осуществляется после завершения технического и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почв.

Настоящим проектом на биологическом этапе предусмотрены следующие работы:

1) внесение двойного суперфосфата;

2) посев смеси семян однолетних трав в предварительно сформированный рекультивационный слой;

3) уход за посевами.

Внесение двойного суперфосфата

Удобрение суперфосфат двойной вносится в почву ранней весной перед посадочными работами.  Равномерное внесение двойного суперфосфата лучше всего делать зерновой сеялкой, поскольку он имеет вид гранул. Дозировка двойного суперфосфата 40-50г/м2. Рекомендуется использовать двойной суперфосфат не чаще, чем раз в четыре года.

Посев травосмеси

Посев травосмеси на биологическом этапе рекультивационных работ предусмотрен на площади – 24 016 кв.м.

Посев трав преследует следующие цели:

- быстрое закрепление почв для предотвращения эрозии и дефляции;

- восстановление плодородия;

- увеличение биоразнообразия.

Используются преимущественно травосмеси видов трав адаптированных к местным условиям.

Травосмеси создаются путем сочетания видов различных жизненных форм: длиннокорневищных, рыхло-кустовых и растения с универсальной корневой системой.

Предпочтение отдается травосмесям, имитирующим сочетание растений в естественных сообществах. Для ускорения процессов дернообразования, для восстановления и формирования корнеобитаемого слоя и его обогащения органическими веществами целесообразно высевать травосмеси из нескольких видов трав, а том числе однолетних и многолетних.

Учитывая почвенно-климатические условия участков, подлежащих биологической рекультивации, предусмотрена норма высева составляет 60 кг/га.

В состав травосмеси входят люпин многолетний 20%, мятлик луговой 20%, овсяница красная 20%, райграс пастбищный 20%, тимофеевка луговая 20%.

В связи с тем, что площадь, предназначенная для нанесения травосмеси, составляет 2,4016 га, посев семян трав осуществляется механизированным способом, с помощью трактора МТЗ-80 с дисковой бороной и сеялкой. В недоступных для механизмов места посев травосмеси осуществляется вручную. Для заделки семян используются кольчатые катки.

Для скорейшего формирования и устойчивого существования травостоя  необходимо производить подсев трав (10% от нормы посева семян) на оголенных участках.

Посев трав производят на следующий год после окончания технического этапа рекультивации весной. Подсев трав производится 4 года подряд в вегетационный период.

Вывоз куриного помета будет осуществляться Камазом марки 43255.

Подвозка плодородного слоя будет осуществляться самосвалом из бурта ранее складированного плодородного слоя почвы.

Вспашка земли будет осуществляться трактором марки МТЗ 82.1.

Внесение удобрений будет осуществляться сеялкой зерновой пневматической модели С-6ПМ2.

Посев трав будет осуществляться механическим путем с помощью трактора марки МТЗ-80.

В объемах работ по технической рекультивации учтены работы по транспортировке почвенно-растительного грунта, планировочные работы.

Объемы работ по биологическому этапу должны быть уточнены после проведения технического этапа рекультивации на основании данных агрохимических обследований рекультивируемого участка.

Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1

Технико-экономические показатели

| № пп | Показатели | Единицы измерений | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общая площадь земельного участка | Га | 103,1158 |
| 3 | Общая площадь рекультивации в сельскохозяйственном направлении | Га | 2,4016 |
| 4 | Площадь нарушенных земель | Га | 2,4016 |
| 5 | Площади: – подлежащие технической рекультивации; – подлежащие биологической рекультивации. | Га | 2,4016 2,4016 |
| Технический этап |
| 6 | Вывоз перепревшего куриного помета | м3 | 7925 |
| 7 | Создание экранирующего слоя | м3 | 12008 |
| 8 | Нанесение плодородного слоя почвы | м3 | 4803,2 |
| Биологический этап |
| 9 | Вспашка земли | Га | 2,4016 |
| 10 | Внесение удобрений | кг | 1080,72 |
| 11 | Посев трав | Га | 2,4016 |
| 12 | Период посева трав | месяц | Май, июнь |

# 3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Целью реализации проекта является восстановление агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств нарушенных хозяйственной деятельности участков земельного фонда.

# 4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ

Альтернативные варианты, в т.ч. нулевой вариант (отказ от деятельности) не рассматриваются.

# 5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Любая хозяйственная деятельность связана в той или иной степени с воздействием на окружающую среду. Виды воздействия на окружающую среду зависят от целого ряда факторов: специализации предприятий, уровня развития промышленных технологий и очистных сооружений, от технического состояния объектов размещения отходов и др.

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» к видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и  на водосборные площади;

- загрязнение недр, почв;

- размещение отходов производства и потребления;

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий.

Намечаемая деятельность связана с:

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- отводом поверхностных сточных вод.

# 6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

## 6.1 Состояние воздушного бассейна

В административном отношении участок производства работ находится в Челябинской области, Кунашакском район, ж/д станция Муслюмово.

По схеме физико-географического районирования Челябинской области  район исследования расположен в центрально-среднегорной темнохвойной провинции, горно-лесной зоне, Уральской горной стране.

Район изысканий относится к I району, IВ подрайону климатического районирования для строительства, а по степени влажности относится к сухой зоне (согласно СП 131.13330.2012).

Географическое положение территории определяет её климатические особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с запада и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придаёт циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных и теплых масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду.

Климатическая характеристика района изысканий принять по ближайшей метеостанции Челябинск.

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, тёплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Среднегодовая температура воздуха 2.0°С, среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 15.8(С, а самого жаркого июля плюс 18.4°С. Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь и составляет минус 48°, абсолютный максимум на июнь +40°. Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98% составляет минус 35°С, обеспеченностью 0.92% - минус 34°С. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0°С составляет 60.

Осадков в районе выпадает много, особенно в тёплый период с апреля по октябрь – 435 мм, в холодное время с ноября по март – 104 мм. Годовая сумма осадков 539 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность меняется от 55% до 78%. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 78%, наиболее теплого месяца – 69%. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца составляет 78%, наиболее теплого месяца – 55%. Суточный максимум осадков составляет 88мм.

В течение года и в январе преобладают ветры юго-западного направления, в июле – северо-западного. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь равняется 4.5 м/с, минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июнь – 3.2 м/с. Среднегодовая скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8°С составляет 3м/сек.

Антропогенное воздействие отличается многообразием видов и многочисленностью источников, к которым относятся газообразные выбросы промышленных предприятий, автотранспорта, теплоэлектростанций, сжигание отходов и испарение нефтепродуктов. Уровень такого воздействия изменяется в зависимости от мощностей промышленных выбросов и условий регионального и глобального рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. В настоящее время трудно найти территории, не подверженные влиянию техногенного фактора.

Район производства работ характеризуется умеренной степенью техногенной нагрузки. Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух поступают при работе автотранспорта.

Проектируемый объект при нормальных штатных условиях эксплуатации не являются ни прямым, ни косвенным, ни хроническим источником загрязнения атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух ожидается в период строительства проектируемого объекта. Источника воздействия будут служить автомобильный транспорт и другие механизмы с двигателями внутреннего сгорания. Воздействие на атмосферный воздух в период строительства будет носить временный характер. После окончания строительных работ состояние атмосферного воздуха вернется к фоновому уровню. Для целей расчета рассеивания загрязняющих веществ  в период строительства были запрошены фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (таблица 2).

Таблица 2

Результаты химического анализа атмосферного воздуха

| Определяемое вещество | Фоновые концентрации вредных веществ, мг/м3 | ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества (пыль) | 0,199 | 0,5 |
| Оксид углерода | 1,8 | 5,0 |
| Оксид азота | 0,038 | 0,40 |
| Диоксид азота | 0,055 | 0,20 |
| Диоксид серы | 0,018 | 0,50 |

Фоновые концентрации веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК и ОБУВ.

Таким образом, степень загрязнения атмосферного воздуха можно охарактеризовать как «низкую», содержание определяемых веществ не превышает установленных нормативов ПДК и ОБУВ.

## 6.2 Состояние водной среды

Ближайший поверхностный водный объект – оз. М.Кисегач расположен на расстоянии 2,96 км в юго-восточном направлении.

Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса озера определены согласно Водного кодекса РФ (№74 ФЗ от 03.06.2006г.), и составляют:

- водоохранная зона – 50 м;

- прибрежная защитная полоса – 50м;

- береговая полоса – 20м.

## 6.3 Состояние территории и геологической среды

На территории изысканий природные почвы в различной степени подвергаются антропогенной трансформации (изменяются физико-химические свойства, плотность, влажность, водный режим и т.д.).

Вся исследуемая территория твердое покрытие (асфальт, бетонные плиты), а также представлена насыпным грунтом (песок, супесь, щебень) и естественным почвенным покровом. Такие территории на почвенной карте показаны как антропогенно нарушенные земли.

В зоне влияния проектируемого объекта (в зоне картирования) выделены природные ландшафты, для которых характерны следующие типы почв:

- серые лесные;

- черноземы обыкновенные.

В профиле почв много кротовин. Выделения гипса могут появляться на глубине 200-300 см.

Содержание гумуса достигает 6-9%, при легком механическом составе - 4-5%, в крайних западных и восточных ареалах распространения черноземов обыкновенных - 3-6 %. Падение гумуса вниз по профилю плавное. В составе гумуса гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Реакция почв нейтральная (pH 7,0-7,5). Емкость поглощения высокая (35-55 мг-экв на 100 г почвы).

В составе поглощенных оснований кальций значительно преобладает над магнием. Валовой состав почв характеризуется однообразием, содержание ила распределено по профилю почв равномерно.

Несмотря на высокое естественное плодородие почв, черноземы обыкновенные бедны подвижными формами фосфора. Почвы обладают оптимальным водно-воздушным режимом, хорошо оструктурены, структура водопрочная. Почвы широко используются в сельском хозяйстве. Основой получения устойчивых урожаев является совместное внесение органических и минеральных удобрений, снегозадержание, ранневесеннее боронование, бороздование и щелевание полей, борьба с эрозией почв.

В антропогенных ландшафтах (линейно-транспортный тип антропогенных ландшафтов) сформированы антропогенно нарушенные почвы. Сочетание оголенных, местами загрязненных грунтов, антропогенно нарушенных почв, антропогенно преобразованных почв, насыпных грунтов в площадных и линейных антропогенных объектах на почвенной карте обозначено как антропогенно нарушенные земли (приложение 104-ИИ1/2019-ИЭИ-ГЧ3).

Согласно Классификации почв России 2004 года частично к антропогенно нарушенным землям территории изысканий можно отнести техногенные поверхностные образования, то есть целенаправленно сконструированные почвоподобные тела, а также остаточные продукты хозяйственной деятельности, состоящие из природного и/или специфического новообразованного субстрата. Среди техногенных поверхностных образований в районе изысканий отмечаются группа квазиземов подгруппа урбиквазизёмы.

Квазиземы представляют собой гумусированные, внешне сходные с почвами, т.е. почвоподобные образования. Состоят из одного или нескольких слоев привнесенного гумусированного (часто материал гумусовых горизонтов) или минерально-органического плодородного материала, который подстилаются негумусированным или менее гумусированным минеральным субстратом, культурным слоем, городским мусором и пр.

Подгруппы выделяются по наличию (или отсутствию) специфических «городских» артефактов в поверхностном плодородном горизонте и подстилающей его толще.

Реплантозёмы. Представляют собой целенаправленно созданные образования (земли, рекультивированные главным образом под сельскохозяйственное использование), которые характеризуются залеганием гумусированного или минерально-органического плодородного слоя на предварительно подготовленной (обычно спланированной) поверхности нарушенных грунтов, в том числе насыпных.

Урбиквазизёмы. Отличаются от реплантозёмов в основном характером толщи, подстилающей гумусированный слой и состоящей из смеси минерального материала (часто с примесью органического вещества) и специфических антропогенных включений в виде остатков строительных материалов, коммуникаций, дорожных покрытий и пр. Характерны главным образом для районов городских промышленных и селитебных новостроек.

В границах зоны картирования преобладают антропогенно нарушенные земли.

Проектируемая площадка находится на антропогенно-нарушенных почвах, плодородный слой отсутствует. Для исследуемой почвы норма снятия плодородного слоя не устанавливается, т.к. она относится к техногенно-поверхностным образованиям и не соответствует требованиям ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию».

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий для разработки проекта была отобрана 1 проба почвы, местоположение пробной площадки отражено на карте экологического состояния (приложение 104-ИИ1/2019-ИЭИ-ГЧ1). Протоколы физико-химического анализа приведены в приложении Д отчета 104-ИИ1/2019-ИЭИ)

Результаты геохимического анализа почв представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты геохимического анализа почв

| № | Наименование вещества | П1 | П2 | ПДК | ОДК | Фон (табл. 4.1 СП 11-102-97) | Кmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | рН водный | 6,1 | 6,82 | - | - | - | - |
| 2 | рН солевой; | 4,84 | 5,44 | - | - | - | - |
| 3 | Нефтепродукты, мг/кг | 0,19 | 0,17 | - | - | - | - |
| 4 | Свинец, мг/кг | 1,99 | 1,98 | 32,0 | 130 | 15 | 260 |
| 5 | Медь, мг/кг | 1,5 | 6,3 | - | 132 | 15 | 72 |
| 6 | Кадмий , мг/кг | 0,04 | 0,22 | 0,5 | 2,0 | 0,12 | - |
| 7 | Цинк, мг/кг | 24,6 | 28 | - | 220 | 45 | 200 |
| 8 | Никель , мг/кг | 5,3 | 5,8 | - | 80 | 30 | 14 |
| 9 | Мышьяк, мг/кг | 0,18 | 0,15 | 2,0 | 10 | 2,2 | 15 |
| 10 | Ртуть, мг/кг | <0,02 | <0,02 | 2,1 | - | 0,10 | 33,3 |
| 11 | Бенз(а)пирен, мг/кг | <0,005 | <0,005 | 0,02 | - | - | 0,5 |
| 12 | Категория загрязнения | <16 | <16 |  |  |  |  |
| 13 |  | допустимая |

В целях определения пригодности нарушенного слоя почв для землевания согласно ГОСТ 17.4.3.02.-85 [58] и ГОСТ 17.5.3.06-85 [59], а также в целях определения пригодности слоя почв для биологической рекультивации согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 было отобрано 2 объединенных проб почвы на территории изыскиваемого объекта.

Место отбора пробы почвы на оценку уровня плодородия приведено на карте фактического материала (графическое приложение 1 104-ИИ1/2019-ИЭИ-ГЧ1). Почва на площадке отбора пробы – черноземы обыкновенные сильно деградированные, мощность гумусового горизонта до 0,2 м. Протоколы физико-химического анализа приведены в приложении Д отчета 104-ИИ1/2019-ИЭИ). Результаты  анализа почв представлены в таблице 4.

В результате проведенного анализа выяснилось:

- Почвы исследуемой территории относятся к нейтральной среде. Зафиксированные концентрации тяжелых металлов и бенз(а)пирена находятся в пределах нормативных значений безопасного содержания.

- в отобранных пробах почвы не наблюдается превышений ПДК загрязняющих веществ;

- почвы, исследованные на проектируемой площадке, в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», относятся к категории «допустимая» и могут быть использованы без ограничений

- Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86 исследуемые погребенные почвы черноземов обыкновенных на  участке проектирования не являются пригодными для землевания, так как значения таких величин как величина калий подвижный находится в избытке, сухой остаток ниже нормативных значений. Для исследуемой почвы норма снятия плодородного слоя не устанавливается, т.к. она относится к техногенно-поверхностным образованиям и не соответствует требованиям ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию».

Таблице 4

Результаты оценки уровня плодородия пробы почвы района изысканий

| Проба | Основные показатели плодородия почв |
| --- | --- |
|  | Р2О5 | К2О5 | pH (водная в-ка), ед pH | pH (солевая выт-ка), ед pH | Фракции <0,01 мм, % | Гумус (органическое в-во), % | Сухой остаток, % | Степень солонцеватости, % | Натрий обменный, ммоль/100 г |
|  | Нормативные значения, диапазоны допустимых уровней |
|  | 50-250 | 50-250 | 5,5-8,2 | 3,0-8,2 | 10-75 | >1 | 0,1-0,5 | <15 | 0-5 |
| П1 | 189 | 225 | 6,1 | 4,84 | 1,5 | 32,1 | <0,1 | 0,01 | 1,72 |
| П2 | 51 | 582 | 6,82 | 5,44 | 24,8 | 6,28 | <0,1 | 12,3 | 1,52 |

Примечание: -отклонения значений, выделены в таблице цветовой заливкой ячеек.

# 7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

## 7.1 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы

7.1.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса и загрязняющих веществ

Основными источниками химического воздействия на атмосферный воздух при проведении рекультивационнных работ будут являться:

- техника и грузовой автотранспорт. При работе двигателей в атмосферу поступают: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бенза(а)пирен, формальдегид, керосин;

- при пересыпке насыпных грунтов в атмосферу поступает: пыль неорганическая: 70-20% SiO2.

Вывоз куриного помета будет осуществляться Камазом марки 43255.

Подвозка плодородного слоя будет осуществляться самосвалом из бурта ранее складированного плодородного слоя почвы.

Вспашка земли будет осуществляться трактором марки МТЗ 82.1.

Внесение удобрений будет осуществляться сеялкой зерновой пневматической модели С-6ПМ2.

Посев трав будет осуществляться механическим путем с помощью трактора марки МТЗ-80.

Выбросы от источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства кратковременны и происходят неодновременно. При проведении расчетов учтена организационно-технологическая схема строительства.

В качестве источника выбросов загрязняющих веществ на период строительства принят весь участок строительства. Тип источника – неорганизованный, высотой 5 м (источник №6501).

Определение количественных характеристик выбросов вредных веществ выполнено расчетными методами в соответствии с действующими методиками.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства представлен в приложении А.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства, представлен в таблице 5.

Таблица 5

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых при строительстве объекта

| Вещество | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,200 | 3 | 0,278854 | 0,974650 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400 | 3 | 0,045314 | 0,158380 |
| 328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,150 | 3 | 0,039405 | 0,155386 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,500 | 3 | 0,029134 | 0,105325 |
| 337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,000 | 4 | 0,452844 | 0,984173 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,000 |  | 0,067538 | 0,387636 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,300 | 3 | 0,001371 | 3,593888 |
| Всего веществ: 7 | 0,91446 | 6,359438 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| 6204 | ( 2) 301 330 |

Постоянные источники выбросов загрязняющих веществ по окончанию работ по рекультивации, отсутствуют.

## 7.2 Характеристика объекта как источника образования отходов

Реализация намечаемой деятельности не приведет к увеличению объемов  отходов, не требует организации мест временного накопления и размещения отходов.

Помет, вывозимый с участков рекультивации, будет размещаться на действующие участки компостирования помета ООО «Уральская мясная компания».

# 8 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 8.1 Охрана водной среды

Объект рекультивации не является источником водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение объекта из поверхностных водных объектов и скважин, сброс производственных и бытовых сточных вод на рельеф и поверхностные водные объекты не предусматривается.

Аварийные сбросы в подземные и поверхностные водные объекты отсутствуют.

Таким образом, реализация проекта строительства проектируемого объекта окажет допустимое воздействие на поверхностные и подземные водные объекты, разработки специальных мероприятий не требуется

## 8.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду. Охрана земельных ресурсов

Реализация проектируемой деятельности не приведет к образованию нового техногенного ландшафта.

При воздействии объекта на территорию и геологическую среду характер проявления и развития опасных геологических процессов не изменится, экзогенные геологические процессы.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, земельные ресурсы. Таким образом, реализация проекта строительства проектируемого объекта окажет допустимое воздействие на земельные ресурсы.

## 8.3 Воздействие объекта на растительность и животный мир

В связи с освоенностью района расположения объекта, длительного и интенсивного хозяйственного использования территории, животный и растительный мир территории, прилегающей к площадке строительства, представлен селитебными видами, приспособленными к условиям окружающей среды. Краснокнижных видов растений и животных на рассматриваемой территории нет. Места гнездования и пути миграции животных на рассматриваемой территории отсутствуют.

Предполагаемая деятельность не окажет влияния на состав животного мира, его популяции и миграции.

Негативное воздействие на животный и растительный мир минимально, разработка специальных мероприятий на периоды строительства и эксплуатации не требуется.

## 8.4 Воздействие объекта на недра

Реализация проектируемой деятельности приведет к образованию нового техногенного ландшафта.

Рассматриваемая территория не сейсмоопасна, опасные экзогенные процессы (оползни, карстовые процессы, обвалы, суффозии и т.п.) отсутствуют.

Физико-геологические явления, осложняющие условия строительства, на период изысканий не отмечены.

При воздействии объекта на территорию и геологическую среду характер проявления и развития опасных геологических процессов не изменится, экзогенные геологические процессы активизированы не будут.

Вывод: Предусмотренные проектом мероприятия позволят свести к минимуму загрязнение почв при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта и позволят сохранить состояние почв на допустимом уровне. Дополнительных природоохранных мероприятий не требуется

## 9 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В связи с отсутствием превышений допустимых уровней загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов, разработки и внедрения мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов предприятия не требуется.

# 10 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей не выявлено.

# 11 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выбор варианта деятельности выполнен исходя из производственной и природоохранной необходимости.

## 12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

В результате проведенной работы сделан вывод о том, что проектные решения приняты с учетом требований экологического законодательства. Проектируемый объект не будет наносить существенного ущерба окружающей среде, оказывая допустимое воздействие, и не представляет угрозы для здоровья и жизни людей.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ

- «Об охране окружающей среды (с изменениями на 09.05.05 г.)» - Закон РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ.

- «Об экологической экспертизе (с изменениями на 29.12.04 г.)» - Закон РФ от 23.11.95 №174-ФЗ.

- «Об отходах производства и потребления» Федеральный закон от 24.06.98г. № 98-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 74 от 03.06.2006 г. в редакции от 23.07.2008 г.

- ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Редакция 2010 г.). Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб, 2012 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., Министерство транспорта Российской Федерации, 1998 г.

- Дополнение и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1999 г.

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2002 г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С-Пб, 2010 г.

Приложение А

Результаты определения выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения на период строительства

Источник выбросов № 6501. Строительная площадка

Тип источника – неорганизованный

Высота – 5 м

Источник выделения № 1. Строительная техника

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012

Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: Устьянцева И.Н.

Регистрационный номер: 01-01-5638

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.150

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.150

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-80 | Колесная | 61-100 КВт (83-136 л.с.) | да |

МТЗ-80 : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 2.00 | 2 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 2.00 | 2 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 2.00 | 2 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 2.00 | 2 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 2.00 | 2 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 2.00 | 2 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 2.00 | 2 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 420 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 420 | 12 | 13 | 5 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.2715022 | 1.241942 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.2172018 | 0.993554 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0352953 | 0.161452 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0404151 | 0.157443 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0239002 | 0.105183 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.2588388 | 0.905347 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0546578 | 0.247306 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0102222 | 0.002218 |
| 2732 | **Керосин | 0.0444356 | 0.245089 |

Источник выделения № 2. Грузовой автотранспорт. Строительно-монтажное оборудование на базе автотранспорта

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012

Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: Устьянцева И.Н.

Регистрационный номер: 01-01-5638

Общее описание участка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.150

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.150

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтр. | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КамАЗ | Грузовой | СНГ | 4 | Диз. | 3 | нет | нет | - |

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

КамАЗ-5410 : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 |
| Апрель | 4.00 | 2 |
| Май | 4.00 | 2 |
| Июнь | 4.00 | 2 |
| Июль | 4.00 | 2 |
| Август | 4.00 | 2 |
| Сентябрь | 4.00 | 2 |
| Октябрь | 4.00 | 2 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0353758 | 0.042018 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0283006 | 0.033615 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0045988 | 0.005462 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0033496 | 0.002827 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0033769 | 0.004977 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1431019 | 0.154158 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0224906 | 0.022469 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2732 | **Керосин | 0.0224906 | 0.022469 |

Источник выделения № 3. Пересыпка грунтов

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии с действующими методическими указаниями:

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002 г.

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/349 от 02.04.2007 г.

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г.

5. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г.

Операция 1 – Пересыпка грунтов

Расчетные формулы, исходные данные:

Материал – Песок

Годовое количество пересыпаемого материала – 450,000 т.

Расчетные формулы:

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ,  т/год

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ, г/с

K1=0.05 - весовая доля пылевой фракции в материале

K2=0.03 - доля пыли, переходящая в аэрозоль

K3 – Зависимость величины К3 от скорости ветра

Uср=1.80 м/с - средняя годовая скорость ветра

U*=5,0 м/с - максимальная скорость ветра

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища открытые: с 4 сторон)

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %)

K7=0.80 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 3 - 1 мм)

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется)

K9=0.20 - коэффициент, учитывающий мощность залпового сброса материала при разгрузке автосамосвала (вес: до 10 т)

B=0.60 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,5 м)

Gг=450,000 т/г – количество перерабатываемого материала в год

Gч=7,0 т/ч – количество перерабатываемого материала в час

Результаты расчета по операции:

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс, (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000463 | 0,167184 |

# Footnotes

Нормирование пыли песка принято в соответствии с разделом 1.6.4, п. 12 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г»